## Slide 1: 左侧：学号开头为52103、学号为521021910850-521021911118 中间：521021910369-521021910829 右侧：521021910010-521021910363及学号开头为518、517、520
落座方式

## Slide 2: 计算机系统结构实验 LAB01
2023.03.15

## Slide 3: 课程介绍
对口理论课：计算机组成与系统结构
课程安排：
LAB01+02-FPGA基础实验
LAB03+04+05-简单的类MIPS单周期处理器功能部件的设计与实现
LAB06-简单的类MIPS多周期流水化处理器实现
位运算与逻辑运算、存储器、MIPS指令系统、流水线等等是怎么实现的？
人类理解的逻辑是怎么样转换为机器可以理解的语言呢？
FPGA是什么？和CPU有什么区别？我们能自己做一个CPU吗？

## Slide 4: 课时及教师介绍
课时安排：5-10周（刘雨桐主讲，黄小平指导）
11-16周（王莉主讲，黄小平指导）
教师简介：
  黄小平 高级工程师 huang-xp@cs.sjtu.edu.cn
  王莉 工程师 wang-li@cs.sjtu.edu.cn
  刘雨桐 助理研究员 liu-yt@cs.sjtu.edu.cn
刘雨桐：5-10周
电院计算机系助理研究员，ACM CHINA SIGCSE 优博奖，2023年上海扬帆计划启明星人才；
已发表论文18篇，获2项最佳论文奖；
办公地点：电院3号楼东309室
Email：isabelleliu@sjtu.edu.cn
个人主页：https://isabelleliu630.github.io/

## Slide 5: 课程评估方法和标准
  直接看图！
  给一个报告代表模板！

## Slide 6: 今日安排
课程节数 | 里程碑
1 | 建立课程群； 根据学号重新安排座次，分配助教； 说明课程评估标准； 实验环境讲解与入门演示。
2 | 仿真讲解与演示； 进阶内容：一段时间后第二个灯亮？（1分） 循环灯亮？（2分）
3 | 上板验证演示、讲解、个人尝试。
4 | 上板实现循环灯亮（2分）
5 | 总结与撰写项目报告，尝试8位转16位的实现

## Slide 7: LAB01-FPGA基础实验：LED Flow Water Light
说白了，就是过年过节看到的顺序小闪灯……
但是用FPGA怎么实现呢？
什么是FPGA？
我要怎么教FPGA做事？
我来做个小闪灯！
LAB01目标：入门！
  熟悉实验开发环境
  用硬件描述语言来设计基本逻辑
  通过仿真检验电路设计是否符合预期
  掌握硬件开发的基本实验流程

## Slide 8: 什么是FPGA？
FPGA（Field－Programmable Gate Array）， 即现场可编程门阵列，就是一个电路，但是一个纯并行的电路。
它的逻辑门、时序等都由开发者自己编程，是一个通过硬件描述语言在FPGA芯片上自定义集成电路的过程。
FPGA和CPU的区别：
  CPU为串行地执行一系列指令；而FPGA可以实现并行操作，就像在一个芯片中嵌入多个CPU，其性能会是单个CPU的十倍、百倍。一般来说，CPU可以实现的功能，都可以用硬件设计的方法由FPGA来实现。
  CPU可以运行软件，即软件可编程，但硬件逻辑是烧好固定的。而FPGA逻辑电路结构是可变的，是可以随时定义的，它可以通过硬件描述语言，实现任何电路，当然也可以变成一个CPU。
JTAG
Notes: 简单的说，它就相当于一张白纸，把需要做的东西全部自己做出来，自由度最高。理论上FPGA可以配置成任何需要的处理器。

## Slide 9: 我们将用什么工具实现控制？
Vivado!!!
是FPGA厂商Xilinx赛灵思公司2012年发布的集成设计环境。包括高度集成的设计环境和新一代从系统到IC级的工具，这些均建立在共享的可扩展数据模型和通用调试环境基础上。实现重用的标准算法和RTL IP 封装技术.
通过Verilog代码可以一键实现分析、综合，得到门级电路网表

## Slide 10: 下面是vivado的使用入门演示……
新建工程（文件名、路径名都不要有空格、中文）
整体界面熟悉
添加文件（constraints、design sources、simulation sources）

## Slide 11: 我们将用什么语言实现控制？
Verilog!!! 下面说说基本语法：
本次用到的数据类型：
reg型：寄存器数据类型。（在过程块中赋值使用）
寄存器表示一个抽象的数据存储单元，通过赋值语句可以改变寄存器储存的值，关键字是 reg
reg [7:0] data //表示定义了一个8位的寄存器类型的数据data
reg cnt_reg //表示定义了一个一位的寄存器类型的数据cnt_reg
reg [7:0] data [255:0] //定义了256个8位的寄存器data
reg类型的数据只能在 always 语句和 initial 语句中被赋值。
Always @（）表明执行条件

## Slide 12: Verilog基本语法2
常量的表示方式：
采用定长数表示：
长度'+数值格式+数字
十进制('d 或 'D)，十六进制('h 或 'H)，二进制（'b 或 'B），八进制（'o 或 ‘O）
二进制表示如下：4'b0101 表示4位二进制数字0101、
十进制表示如下：4'd2 表示4位十进制数字2（二进制0010）
十六进制表示如下：4'ha 表示4位十六进制数字a（二进制1010）
负数表示通常在表示位宽的数字前面加一个减号来表示负数。
例如：-6'd15 、-15

## Slide 13: Verilog基本语法3
算术运算符：+ （加） 、 - （减） 、 * （乘） 、 / （除） 、 %（模）
关系运算符：>(大于) 、 <(小于) 、 ==（等于）、 <=（小于等于 、 >=(大于等于) 、 ！=（不等于）
逻辑运算符：！（非）、 &&(与) 、 ||（或）
条件运算符：a?b :c（判断）
位运算符: ~(按位取反) 、 &（按位与）、 |（按位或）、 ^(按位异或)
移位运算符：<<(左移) 、 >>(右移) 0010左移一位成0100
拼接运算符: {0010,1}:将0010和1拼接成00101，最后是一个5位数

## Slide 14: 以LED Flow Water Light为例实践
寄存器数据类型定义了两个，一个用来计数，一个用来点灯
从仿真0时刻开始循环执行的always行为语句模块，posedge指在clock上升沿的时候执行该模块
这是另一个并行的always模块
初始化为第八个灯里面的
第一个亮
在第24位计数满了后才
执行该模块
第八个灯亮完后换到第一个灯
重新开始
通过移位操作依次亮灯
最后以led port的形式输出

## Slide 15: 仿真看结果！
新建仿真源文件
建立仿真源文件和设计源文件之间的关系
Run仿真文件看结果
  放大缩小
  重新仿真
  增加曲线
  更改仿真周期
  结果解释
进阶设计：能否给出一段时间后第二个灯亮？那能否继续给出最终想要实现的循环灯亮？

## Slide 16: 上板验证
Project Manager：项目管理器，此项是对项目的参数进行设置
IP Integrator：IP集成器，此项是对IP的操作
Simulation：仿真，包括功能仿真、综合后仿真和实现后仿真RTL
Analysis：RTL分析，将用户的设计输入细化成逻辑电路，也就是常说的RTL电路
Synthesis：综合，类似于软件编程中的编译，是一个把RTL电路用FPGA内资源实现的过程，会生成综合网表
Implementation：实现，把综合网表具体实现的过程，可以理解为将综合后的电路具体映射到FPGA内部资源的过程
Program and Debug：下载和调试，将最终实现的电路生成BIT文件（或其他格式的文件），可下载进FPGA板卡中，还可以在这个环节进行调试debug
Notes: IBUFGDS：一对差分全局时钟管脚输入FPGA中常用全局时钟资源来实现同步时序电路，统一管理各单元的时延和抖动

## Slide 17: 总结
什么是FPGA：并行/硬件可编程
用什么工具实现：Vivado（创建工程、新建文件的步骤）
用什么语言编程：Verilog（reg类、定长数表示、运算符）
如何仿真：simulation source、关联、run simulation、看波形图
如何上板：差分时钟、综合、管脚约束、实现、下载验证、核